## Slide 1
DESENVOLVIMENTO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PADRÃO
EMS-3 COM A PLATAFORMA ARDUINO PARA AEROPORTOS
REGIONAIS
Aluno: Jedson Cid Nascimento de Brito
Orientador: Alex Lacerda Ramos

## Slide 2: Agenda
Exposição do Tema
Problema
Hipótese
Justificativa
Desenvolvimento
Resultados
Conclusão

## Slide 3: Exposição do tema
Influência de Fatores Climáticos em Operações aeroportuárias
Características dos aeroportos regionais
Custo de uma estação meteorológica
Padrão EMS-3
Estrutura meteorológica no contexto aeronáutico(Plataforma REDEMET)
Aeroporto de Fortaleza (Janeiro 2020)

## Slide 4: Problema
Alto custo das estações meteorológica
Alta Necessidade de dados de meteorologia

## Slide 5: Hipótese
As médias das variáveis meteorológicas coletadas no protótipo podem ser iguais à da plataforma REDEMET com o nível de significância de 5%.

## Slide 6: Justificativa
Além de ser possível coletar os dados meteorológicos de uma maneira acessível com o protótipo. É necessário verificar a precisão das informações, não teria muita finalidade um o protótipo. É necessário verificar a precisão das informações, não teria muita finalidade um equipamento de baixo custo que coleta dados sem a exatidão que o contexto requer. Tais informações podem ser ser utilizadas para tomada de decisão ou para agregar em investigações aeronáuticas.

## Slide 7: Desenvolvimento
Hardware:
  BMP280
  DHT22
  SV10
  DV10

## Slide 8: Desenvolvimento
Software
  Código embarcado C
  Código Estação de Trabalho Python
  Plataforma ThingSpeak

## Slide 9: Desenvolvimento
Teste de Hipótese
  Definição Hipótese
  Analise da distribuição
  Fixação do nível de significância
  Cálculo estatístico
  Verificação da Hipótese

## Slide 10: Resultados
Variável Temperatura

## Slide 11: Resultados
Variável Temperatura
 | REDEMET | Protótipo
Média | 27 ºC | 29 ºC
Desvio Padrão | 2.27 | 2.33
Valor Min | 23 | 27
Valor Max | 33 | 48

## Slide 12: Resultados
Variável Pressão
 | REDEMET | Protótipo
Média | 1013 Hpa | 1012 Hpa
Desvio Padrão | 1.11 | 2.20
Valor Min | 1010 | 995
Valor Max | 1015 | 1015

## Slide 13: Resultados
Variável Umidade
 | REDEMET | Protótipo
Média | 73.84% | 77.67%
Desvio Padrão | 9.16 | 7.40
Valor Min | 52 | 55
Valor Max | 89 | 90

## Slide 14: Resultados
Variável Umidade
 | REDEMET | Protótipo
Média | 73.84% | 77.67%
Desvio Padrão | 9.16 | 7.40
Valor Min | 52 | 55
Valor Max | 89 | 90

## Slide 15: Resultados
Variável Direção do Vento
 | REDEMET | Protótipo
Média | 109.66 º | 117.24 º
Desvio Padrão | 29.65 | 18.82
Valor Min | 60 | 90
Valor Max | 190 | 180

## Slide 16: Resultados
Variável Velocidade do Vento
 | REDEMET | Protótipo
Média | 9.94 | 11
Desvio Padrão | 3.56 | 0.01
Valor Min | 1 | 0
Valor Max | 18 | 1

## Slide 17: Conclusão
Foi possível prova que as médias do protótipo e da plataforma REDEMET não são iguais
Dados não podem ser utilizados para observações locais.
Falta de calibração dos sensores pode ter afetado o experimento.
A localização pode ter interferido em algumas variáveis do trabalho.

## Slide 18: Link do Trabalho